Предложение по Дополнению ХХ к Правилам ООН № 48 с поправками серии 06

| Нижеприведенный текст подготовлен экспертами Российской Федерации с целью редакционной корректировки отдельных пунктов Правил, исключающей двойственное толкование их некоторых условий. Изменения существующего текста Правил выделены жирным шрифтом (с дополнительным выделением желтым цветом) Удаляемый текст выделен перечеркиванием (с дополнительным выделением голубым цветом). |
| --- |
| I. | Предложение |
|  | Пункт 5.11.1.3 изложить в следующей редакции: |
|  | 5.11.1.3 | когда система световой сигнализации работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2 габаритные огни функционируют одновременно с дневными ходовыми огнями. В этом случае должны, как минимум, включаться задние габаритные огни; или |
|  | Пункт 5.11.2 изменить нумерацию на 5.11.1.4 |
|  | Пункт 5.11.3 изменить нумерацию на 5.11.2 |
|  | Пункт 6.2.7.5 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.2.7.5 | Фары ближнего света могут включаться или и выключаться автоматически. Однако в любом случае должна быть предусмотрена возможность включения и выключения этих фар ближнего света вручную. |
|  | Пункт 6.2.7.6 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.2.7.6 | При наличии дневных ходовых огней, работающих в соответствии с пунктом 6.19, При наличии системы автоматического включения/выключения фар ближнего света: |
|  | Пункт 6.2.7.6.1 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.2.7.6.1 | если режим автоматического включения фар ближнего света включен, фары ближнего света должны включаться и выключаться автоматически в зависимости от окружающих условий освещенности (например, включаться при движении в ночное время, в туннелях и т.д.) согласно требованиям приложения 13.; либо |
|  | Пункт 6.2.7.6.2 исключить: |
|  | 6.2.7.6.2 | дневные ходовые огни функционируют совместно с огнями, перечисленными в пункте 5.11, когда (как минимум) должны включаться, по крайней мере, задние габаритные огни; либо |
|  | Пункт 6.2.7.6.3 изменить нумерацию и изложить в следующей редакции: |
|  | 6.2.7.6.3 6.2.7.6.2 | если режим автоматического включения фар ближнего света выключен, для информирования водителя о том, что фары, габаритные огни и, в случае наличия, задние контурные огни и боковые контурные огни не включены, предусматриваются различные способы, а именно: |
|  | Пункт 6.2.7.6.3.1 изменить нумерацию на 6.2.7.6.2.1 |

|  | Пункт 6.2.7.6.3.2 исключить: |
| --- | --- |
|  | 6.2.7.6.3.2 | неосвещенные индикаторы и идентификация ручных органов управления, которые требуются в соответствии с Правилами № 121, должны быть освещены в том случае, когда фары включены; или |
|  | Пункт 6.2.7.6.3.3 изменить нумерацию на 6.2.7.6.2.2 и изложить в следующей редакции: |
|  | 6.2.7.6.3.3 6.2.7.6.2.2 | контрольный визуальный, звуковой или оба сигнала должны включаться только в условиях ограниченной внешней освещенности, определенных в приложении 13, с целью информировать водителя о том, что фары ближнего света необходимо включить. Если контрольный сигнал включен, то он должен гаснуть выключаться только после включения фар ближнего света или когда устройство запуска и/или остановки двигателя (силовой установки) установлено в такое положение, при котором двигатель (силовая установка) работать не может. |
|  | Пункт 6.2.7.7 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.2.7.7 | без ущерба для положений пункта в дополнение к факторам, перечисленным в пункте 6.2.7.6.1 фары ближнего света могут включаться и выключаться автоматически в зависимости от других факторов, таких как время или окружающие условия (например, дневное время, положение транспортного средства, туман и т.д.). |
|  | Пункт 6.9.7 изложить в следующей редакции: … Однако, если передний габаритный огонь совмещен с указателем поворота, то функциональная электрическая схема переднего габаритного огня на соответствующей стороне транспортного средства либо его совмещенной части может быть такой, чтобы передний габаритный огонь выключался на весь период (цикл вкл./выкл.) работы указателя поворота. Если передние габаритные огни совмещены с дневными ходовыми огнями, то функциональная электрическая схема может быть такой, чтобы передние габаритные огни выключались на весь период (цикл вкл./выкл.) работы дневных ходовых огней. |
|  | Пункт 6.9.8 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.9.8 | Контрольный сигнал |
|  |  | Контрольный сигнал включения является обязательным. Этот контрольный сигнал должен быть немигающим; он не требуется, если устройство освещения приборного щитка может включаться только одновременно с передними габаритными огнями. |
|  |  | Это требование не применяют, когда система световой сигнализации работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2 5.11.1.3. |
|  | Пункт 6.10.7 изложить в следующей редакции: … Однако, если задний габаритный фонарь совмещен с указателем поворота, то функциональная электрическая схема заднего габаритного фонаря на соответствующей стороне транспортного средства либо его совмещенной части может быть такой, чтобы задний габаритный фонарь выключался на весь период (цикл вкл./выкл.) работы указателя поворота. Если задние габаритные огни совмещены с сигналами торможения или противотуманными огнями, то функциональная электрическая схема может быть такой, чтобы задние габаритные огни выключались на весь период (цикл вкл./выкл.) работы вышеперечисленных огней. |
|  | Пункт 6.10.8 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.10.8 | Контрольный сигнал |
|  |  | Контрольный сигнал включения является обязательным. Он должен быть скомбинирован с контрольным сигналом включения передних габаритных огней. |
|  |  | Это требование не применяют, когда система световой сигнализации работает в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2 5.11.1.3. |
|  | Пункт 6.19.7.1.3 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.19.7.1.3 | до начала движения транспортного средства после каждого запуска двигателя (силовой установки) вручную. |
|  | Пункт 6.19.7.3 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.19.7.3 | Дневной ходовой огонь должен выключаться автоматически, когда устройство запуска и/или остановки двигателя (силовой установки) установлено в такое положение, при котором двигатель (силовая установка) работать не может, либо при включении передних противотуманных фар или фар, за исключением тех случаев, когда последние |

|  |  | используются для подачи периодических световых сигналов предупреждения через короткие промежутки времени15. При выключении передних противотуманных фар или фар, дневные ходовые огни должны автоматически включиться. |
| --- | --- | --- |
|  | Сноску «15» удалить: |
|  | 15 | Новым типам транспортных средств, которые не соответствуют настоящему положению, могут по-прежнему предоставляться официальные утверждения до истечения 18 месяцев после вступления в силу дополнения 4 к поправкам серии 03. |
|  | Пункт 6.19.7.4 удалить: |
|  | 6.19.7.4 | Огни, указанные в пункте 5.11, могут включаться, когда включены дневные ходовые огни, кроме случаев, когда дневные ходовые огни работают в соответствии с пунктом 6.2.7.6.2, предусматривающим включение как минимум задних габаритных огней. |
|  | Пункт 6.19.7.5 изменить нумерацию на 6.19.7.4 |
|  | Пункт 6.19.7.6 изменить нумерацию на 6.19.7.5 |
|  | Пункт 6.22.4.1.2 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.22.4.1.2 | Дополнительные световые модули, если таковые имеются, с той или иной стороны транспортного средства устанавливают на расстоянии не более 140 мм1615 в горизонтальном направлении ... |
|  | Сноска «16», изменить нумерацию: |
|  | 16 15 | В случае «дополнительных двух симметрично размещаемых световых модулей» ... |
|  | Пункт 6.22.7.4.3 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.22.7.4.3 | ... а) характеристики дороги соответствуют условиям1716 движения по автомагистрали ... |
|  | Сноска «17», изменить нумерацию: |
|  | 17 16 | Направления движения разделены при помощи элементов дорожной конструкции ... |
|  | Пункт 6.22.7.4.5 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.22.7.4.5 | ... i) горизонтальное перемещение асимметричной светотеневой границы в сторону от продольной оси транспортного средства, если таковое предусмотрено, допускается только в том случае, если транспортное средство движется по направлению вперед1817, и должно быть таким, чтобы ... |
|  | Сноска «18», изменить нумерацию: |
|  | 18 17 | Это положение не применяют в случае ближнего света, когда ... |
|  | Пункт 6.22.9.1 изложить в следующей редакции: |
|  | 6.22.9.1 | АСПО разрешается использовать только при установке устройств(а) для очистки фар в соответствии с Правилами № 451918, по крайней мере ... |
|  | Сноска «19», изменить нумерацию: |

|  | 1918 | Договаривающиеся стороны ... |
| --- | --- | --- |
|  | Пункт 12.2 изложить в следующей редакции: |
|  | 12.2 | … g) ... маркировки с улучшенными светоотражающими характеристиками (пункт 6.21.4.1.3) 20 19. |
|  | Сноска «20», изменить нумерацию: |
|  | 2019 | Примечание секретариата: в отношении пункта 6.21.4.1.3 … |
|  | Пункт 12.3 изложить в следующей редакции: |
|  | 12.3 | ... d) до 7 февраля 2011 года для транспортных средств категорий М1 и N1 и ... совмещенных с передними указателями поворота (пункт 6.19.7.6 6.19.7.5). |
|  | Пункт 12.4 изложить в следующей редакции: |
|  | 12.4 | ... b) до 30 июля 2016 года для новых типов транспортных средств категорий М1 и N1 и до 30 января 2018 года для новых типов транспортных средств других категорий (по истечении соответственно 66-месячного и 84-месячного периода после официальной даты вступления в силу) предоставляют официальные утверждения, если новый тип транспортных средств, подлежащий официальному утверждению, отвечает требованиям одного или более пунктов 6.2.7.6.2 либо 6.2.7.6.3−6.2.7.6.3.3, а не требованиям пункта 6.2.7.6.1 настоящих Правил с поправками серии 05. |
| II. | Обоснование (комментарии) |
| 1. | К пункту 5.11.1.3 Алгоритм совместной работы огней по пункту 5.11 и фар (пункт 6.2), определен в пункте 5.12. Условие по пункту 5.11.1.3 касается только алгоритма одновременной работы огней по пункту 5.11 с ДХО по пункту 6.19 и ссылка на пункт 6.2.7.6.2, в этом случае, совершенно неуместна. Одновременно с изменением данного пункта, предусмотрена и корректировка пункта 6.19.7.4. Предлагаемое изменение направлено на устранение ошибки и исключение неправильной трактовки требований Правил. |
| 2. | К пункту 5.11.2 (прежнему) Изменение нумерации связано с тем, что условие в пункте 5.11.2 (прежнем) не является самостоятельным, а является, по сути, продолжением перечисления исключений, изложенных в пункте 5.11.1. |
| 3. | К пункту 5.11.3 (прежнему) Изменение нумерации связано с изменением нумерации вышестоящих пунктов. |
| 4. | К пункту 6.2.7.5 Изменение направлено на исключение возможности двойственного толкования данного условия и правильное использование соединительного союза «и» вместо разделительного союза «или». Нет никакой необходимости разделять единый процесс на две составляющие – автоматическое включение или автоматическое выключение. |

| 5. | К пункту 6.2.7.6 Исключение существующего текста связано с тем, что автоматический режим работы фар, о котором говорится ниже в пункте 6.2.7.6.1, никоим образом не связан с наличием (или отсутствием) в автомобиле дневных ходовых огней. Вместо существующего текста вводится прямое указание на наличие в автомобиле системы автоматического включения/выключения фар ближнего света. [В целом, по тексту Правил применяются термины «ручное включение/выключение» и «автоматическое включение/выключение», но фактически, имеют место следующие режимы включения/выключения устройств освещения: - ручное (непосредственно водителем транспортного средства) включение/выключение фар ближнего/дальнего света и др устройств; - автоматическое (без участия водителя) включение/выключение фар ближнего/дальнего света и др устройств; - ручное (непосредственно водителем транспортного средства) включение/выключение (активация/деактивация) автоматического режима управления включением/выключением фар (автомата света); Может быть, в целях однозначного толкования (понимания) описываемых действий, необходимо разработать термины и определения, связанные с указанными режимами включения устройств освещения, и ввести их в Раздел 2 Правил «Определения»] |
| --- | --- |
| 6. | К пункту 6.2.7.6.1 В данный пункт вводится дополнительное уточнение о состоянии системы автоматического включения/выключения фар ближнего света. |
| 7. | К пункту 6.2.7.6.2 Исключение существующего текста связано с тем, что в данном пункте описан алгоритм совместной работы функций (ГО и ДХО) не имеющих прямого отношения к фарам. Логичнее и уместнее учесть это условие в пункте 5.11.1.3. |
| 8. | К пункту 6.2.7.6.3 (прежнему) В данный пункт вводится дополнительное уточнение о состоянии системы автоматического включения/выключения фар ближнего света. Одновременно нумерация пункта меняется на 6.2.7.6.2 |
| 9. | К пункту 6.2.7.6.3.1 Изменение нумерации на 6.2.7.6.2.1 связано с изменением нумерации вышестоящего пункта. |
| 10. | К пункту 6.2.7.6.3.2 (прежнему) Исключение пункта связано с тем, что в нем речь идет о состоянии «фары включены», а в пункте 6.2.7.6.2 (новом) речь идет о состоянии «фары не включены». Это позволяет избежать противоречий в требованиях. |
| 11. | К пункту 6.2.7.6.3.3 Изменение нумерации на 6.2.7.6.2.2 связано с изменением нумерации вышестоящего пункта. Слово «гаснуть» неприменимо к звуковому сигналу. |
| 12. | К пункту 6.2.7.7 Редакторская корректировка текста. |
| 13 | К пункту 6.9.7 Изменение направлено на повышение долговечности ламп, снижение загрязнения окружающей среды и расхода топлива. В случае совмещения огней, временное отключение габаритных огней не влияет на безопасность движения. Данное изменение аналогично, по своей сути, условию по пункту 5.11.1.3. |
| 14. | К пункту 6.9.8 Введена ссылка на пункт 5.11.1.3 в связи с изменением пункта 6.2.7.6.2. |
| 15 | К пункту 6.10.7 Изменение направлено на повышение долговечности ламп, снижение загрязнения окружающей среды и расхода топлива. В случае совмещения огней, временное отключение габаритных огней не влияет на безопасность движения. |
| 16. | К пункту 6.10.8 Введена ссылка на пункт 5.11.1.3 в связи с изменением пункта 6.2.7.6.2. |
| 17. | К пункту 6.19.7.1.3 Изменение направлено на упрощение текста и исключение вероятности его двойственного толкования. |
| 18. | К пункту 6.19.7.3 Изменение направлено на введение дополнительного уточнения для алгоритма работы ДХО при выключении фар. Исключение сноски «15» связано с тем, что действие условия по данной сноске завершилось 11.01.2010 года, за год до вступления в силу поправок серии 05. |
| 19. | К сноске «15» Условие в сноске «15» допускало иные способы выключения дневных ходовых огней только на ограниченный период. Допустимый период (18 месяцев) истек 11 января 2010 года. Наличие данной сноски уместно только в тексте Правил ООН № 48 с поправками серии 04. |
|  | Правила ООН № 48 с поправками серии 05 вступили в силу 30 января 2011 года, т.е. практически через год после окончания срока действия сноски «15». Следовательно, все автомобили, разработанные под требования Правил ООН № 48 с поправками серий 05 (и тем более 06), должны однозначно соответствовать требованиям пункта 6.19.7.3. Без всяких оговорок. В связи с этим, данным изменением сноска «15» исключается из текста Правил ООН № 48 с поправками серии 06. |
| 20. | К пункту 6.19.7.4 Исключение данного пункта направлено на обеспечение однозначного толкования требований Правил. Наличие данного пункта в Правилах ООН № 48 было изначально бессмысленным (с момента Rev.1/Add.47/Rev.5/Amend.2), т.к. допустимость других способов выключения ДХО была предусмотрена сноской (в настоящее время «15»), действовавшей лишь ограниченный период времени (с 11.07.2008 по 11.01.2010 годы). Формулировка пункта 6.19.7.4 с момента его введения трактуется как невозможность одновременного функционирования ДХО и огней по пункту 5.11. В то же время, при уровне освещенности в диапазоне 1000 – 7000 лк и не включенных фарах ближнего света (см. Приложение 13), может возникнуть ситуация, когда водитель посчитает необходимым и достаточным включить габаритные огни. Например, в условиях недостаточной (по мнению водителя) видимости транспортного средства сзади, такое решение будет абсолютно оправданным. |
| 21. | К пункту 6.19.7.5 (прежнему), 6.19.7.6 (прежнему), 6.22.7.4.5, 6.22.9.1 Изменение нумерации связано с изменением нумерации вышестоящих пунктов. |
| 22. | К пунктам 6.22.4.1.2, 6.22.7.4.3, 12.2 Изменение нумерации сноски связано с исключением сноски «15». |
| 23. | К сноскам «16» (прежней), «17» (прежней), «18» (прежней), «19» (прежней), «20» (прежней) Изменение нумерации сноски связано с исключением сноски «15». |
| 24. | К пункту 12.4 Изменение направлено на устранение неопределенности, которая неизбежно возникнет после 30 июля 2016 года. Изменение направлено на исключение возникших противоречий в поправках серий 05 и 06 и его необходимо рассматривать совместно с предлагаемыми изменениями пунктов 5.11.1.3, 6.2.7.6 и 6.19.7 выше. |